ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФПБ

"ПРОВЕДЕМ УБОРОЧНУЮ

КАМПАНИЮ БЕЗ ТРАВМАТИЗМА"

ПАМЯТКА ПО СОЗДАНИЮ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

2022

Самое напряжённое время для людей, работающих в сельском хозяйстве – это уборочная страда.
	Накануне решаются многие задачи, среди которых, крайне важно суметь создать совершенно безопасные условия работы механизаторов, особенно тех людей, кто работает на зерноуборочных комбайнах.

Ведь на них лежит самая большая ответственность. Именно поэтому предприятие должно обеспечить охрану труда при работе на зерноуборочных комбайнах.

Уборочные работы должны начинаться не с уборки урожая, а с проведения общих организационных мероприятий, направленных на создание и укрепление безопасности при проведении работ.

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
	довести  информацию об имевшихся место несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ, до сведения привлекаемых к ним работников
ПРОВЕСТИ 
	внеплановые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к работам по уборке зерновых, в том числе и сторонних организаций.
В целях исключения случаев травмирования работников 
обеспечить безусловное соблюдение требований

ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 15 апреля 2008 г. N 36

Должностные лица, ответственные за организацию и состояние охраны труда, обязаны:

- закреплять технику и оборудование приказом /решением/ по организации персонально за механизатором /работником/. При временной передаче - оформлять письменное распоряжение;

- не допускать работника, направленного на работы по уборке урожая, а также перевод на другой вид работ или на другую машину, без проведения с ним инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, при необходимости - курсового обучения;

- запрещать использование сельскохозяйственных и транспортных машин, оборудования и агрегатов в личных целях без разрешения администрации;

- оборудовать специальные площадки для хранения техники и машин, исключающие их выезд без разрешения администрации;

- назначать старшего на работах, в которых заняты два человека и более, особенно при групповой работе сельскохозяйственных машин;

- не допускать к управлению тракторами, сложными сельскохозяйственными и специализированными машинами, не имеющих на это документов, не прошедших инструктаж по охране труда, а также лиц моложе 17 лет.

ИСКЛЮЧИТЬ 
случаи допуска к эксплуатации тракторов, автомобилей, зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, 
не соответствующие требованиям безопасности, 
не прошедших технических осмотров в ГОСТЕХНАДЗОРЕ

Каждый зерноуборочный комбайн

должен получить допуск

«Д-2022»

Повсеместно провести комиссионный осмотр и приемку в эксплуатацию зерноуборочной и зерноочистительной техники с составлением актов их технического состояния.

ОБЕСПЕЧИТЬ

контроль за соблюдением работниками требований правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и других нормативных правовых актов. 
НЕ ДОПУСКАТЬ И ОТСТРАНЯТЬ 
от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных и не применяющих средств индивидуальной защиты

Машины и тракторы

должны быть укомплектованы

набором исправного инструмента,

при проведении уборочных работ –

искрогасителями и огнетушителями.

Движущиеся, вращающиеся части машин: карданные, цепные, ременные и зубчатые передачи

ограждаются защитными кожухами,

обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала,

внутренние поверхности

окрашиваются в красный цвет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- запускать двигатель путем замыкания электрических соединений на стартере ;

- заводить комбайн буксированием и скатыванием с горы.

Приостанавливать работы, если создалась угроза жизни и здоровью работающих.

Перед началом движения трактора, автомобиля, комбайна задним ходом водитель обязан:

- подать звуковой сигнал;

- убедиться в отсутствии людей на пути движения;

- после этого начать движение.

При проведении ремонте и техническом обслуживании

Проверять и регулировать рабочие органы и механизмы комбайна следует только при заглушенном двигателе!

- При выполнении ремонтных работ на рулевом колесе оставлять табличку: «Не включать – работают люди»

Машины укомплектовываются необходимыми приспособлениями для очистки рабочих органов.

Запрещается

очистка или технологическая регулировка рабочих органов на движущемся агрегате или

при работающем двигателе.

Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зависаний, намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин следует проводить только при выключенных рабочих органах, остановленном двигателе и не ближе 30 м от хлебных массивов.

Для устранения сводов зерна в бункере комбайна необходимо использовать

вибратор или деревянную лопату.

Запрещается проталкивать зерно ногами, руками или применять для этих целей металлические прутья, проволоку и другие предметы.

ПРИ ВЫГРУЗКЕ ЗЕРНА

- Используется деревянная лопата

- Удалять забившуюся на жатку и барабан соломистую массу следует при помощи специальных крючков

- и обязательно в рукавицах

- Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке зерновых культур, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями, за исключением техники, оборудованной для работы в данных условиях, что подтверждается эксплуатационной и технической документацией завода-изготовителя.

- Не реже 2–3 раз в смену должны очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

В МЕСТАХ УБОРКИ УРОЖАЯ МЕХАНИЗАТОР ДОЛЖЕН:

- Подать сигнал (звуковой, световой, флажками) водителю пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники.

- Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения и выводу зерноуборочного комбайна из хлебного массива.

- Принять меры к ограничению распространения огня по хлебному массиву (опахать зону горения).

- Вдоль опахиваемой полосы следует расставить людей для тушения разлетающихся искр и горящих пучков соломы.

НА ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ НЕОБХОДИМО:

- ПРОВЕСТИ внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений КЗС, складов для хранения зерна и других сооружений.

- ОБЕСПЕЧИТЬ контроль за соблюдением 	работниками требований правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и других нормативных правовых актов.

- ОБЕСПЕЧИТЬ ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-накопителей и т.д. Завальные ямы и бункеры-накопители оборудовать предохранительными решетками или крышками выдерживающими необходимую по расчету производственную нагрузку, с ячейками не более 250Х70 мм и закрыты на замки, ключи от которых хранятся у заведующего зернотоком.

- НЕ ДОПУСКАТЬ И ОТСТРАНЯТЬ от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных и не применяющих средств индивидуальной защиты.

- К работам по обслуживанию зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных  комплексов допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие профподготовку, медосмотр, обучение инструктаж  и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, имеющие 1 группу допуска по электробезопасности при обслуживании зерноочистительных агрегатов и не ниже второй группы при обслуживании зерноочистительно-сушильных  комплексов..

- К обслуживанию электрофицированной части машин и оборудования допускается электротехнический персонал не моложе 18 лет, прошедший профподготовку и имеющий третью квалификационную группу электробезопасности, прошедший обучение инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

- В качестве подсобных рабочих на зернотоке допускаются подростки, достигшие 15-летнего возраста, с письменного согласия родителей, прошедшие медосмотр, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности и стажировку.

- Все пусковые устройства машин одного рабочего места должны быть сосредоточены на пульте управления. Пульт управления машин устанавливается на месте, позволяющем оператору держать в поле зрения обслуживаемое оборудование и маршруты движения обслуживающего персонала.

- Пуск сушилки необходимо начинать после загрузки бункера продуктом.

- Ремонт сушилок и их топок запрещается производить до полного прекращения их работы и охлаждения.

- При работе внутри сушильного барабана должны применяться переносные светильники с напряжением не выше 12 В от аккумулятора или понижающего трансформатора с заземленным сердечником.

- Норийные приямки должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м. Для доступа в приямок должна быть устроена стационарная лестница.

- Перемещение передвижных несамоходных транспортных и зерноочистительных машин на новое место должно производиться при выключенном электродвигателе, отсоединенном шланговом проводе от штепсельной розетки и свернутом в бухту.

- Движущиеся, вращающиеся части машин и оборудования (плющильные вальцы, цепные, ременные и карданные передачи) должны иметь защитные ограждения, обеспечивающие безопасность работников. На защитных ограждениях и около узлов машин, опасных при обслуживании, должны быть надписи, предупреждающие работников об опасности.

- В случае обнаружения запаха подгоревшего продукта следует немедленно выключить подачу топлива и остановить вентиляторы, подающие теплоноситель в сушильную камеру.

- Стационарные лестницы устанавливаются под углом к горизонту не более 60˚, шириной ступеней не менее 200 мм, из дерева или рифленого металла. Лестницы должны иметь перила высотой не менее 1 м. Кроме перил, на высоте 0,5-0,6 м от ступеней размещаются дополнительное продольное ограждение и вертикальные стойки с шагом не более 1,2 м.

- При подаче зерна вручную работники должны располагаться в стороне от зерновой насыпи и не ближе 1,5 м от скребкового конвейера.

- Во избежание затягивания в сыпучую среду и, возможного обрушения откосов запрещается выход на насыпь зерна высотой более 2 м и передвижение по ней работников.

- Запрещается нахождение людей в кузове транспортного средства при заполнении их технологическим продуктом (зеленой массой, зерном, семенами и т. д.), а также при транспортировании продукта к месту складирования, доработки.

- Работающие обязаны использовать выданные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной и коллективной защиты